新增加协议如下：

TK102项目在登录后，只做根据登录上传的时区来同步时间，其他的同步操作全部去掉。

解析登录上传的时区后，请将网站时区的选择自动更新为上传的时区，机器默认是0时区。

同步下来的时间必须是时区转换完成后的当地时间

服务器设置各类报警

    - 服务器设置各类报警 请求

TCP报文

| 信息字段 | 字段值 | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | [ |
| 报文类型 | 2AH |
| 报文序列号 |  | N_STRING | 10 |  |
| 报文内容长度 |  | BYTE | 1 |  |
| 报文内容 | (CMD,ALERT, alert_event_type，flag） alert_event_type为报警的类型，描述如下： 0:表示振动报警 1:表示低电报警 2:表示SOS 报警 3:表示同心圆出区域报警 4:表示超速的报警 5:表示电子栅栏（区域）报警 Flag 为开关参数：TK102项目目前只做关闭动作，因为无法确认是长连接 1：表示打开 – 预留，不起作用 0：表示关闭 – 目前震动报警不需要服务器来控制 |
| 结束标识符 | ] |

    - 服务器设置各类报警 应答

TCP报文

| 信息字段 | 字段值 | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | [ |
| 报文类型 | 2BH |
| 报文序列号 |  | N_STRING | 10 |  |
| 报文内容长度 |  | BYTE | 1 |  |
| 报文内容 | （FNS，ALERT, alert_event_type，flag） |
| 结束标识符 | ] |

从T卡文件读出来的GPS信息上传到服务器的协议

无网络或者GPRS连接不上保存在T卡的数据，在找回网络或者连上GPRS后，上传到服务器的协议

    - 从T卡文件读出来的GPS信息上传到服务器的协议 请求

TCP报文

| 报文字段 | 字段值 | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | [ |
| 报文类型 | 30H |
| 报文序列号 |  | N_STRING | 10 |  |
| 报文内容长度 |  | BYTE | 1 |  |
| 报文内容 | ( |
|  | LITV |
|  | 位置信息，请参考附录A |
|  | 终端状态，请参考附录B |
|  | ) |
| 结束标识符 | ] |

    - 从T卡文件读出来的GPS信息上传到服务器的协议应答

服务器只接收终端的数据，不需要作出应答。

从文件里面加载的报警信息上传到服务器

    - 从文件里面加载的报警信息上传到服务器格式

短消息报文

| 信息字段 | 字段值 | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | ( |
| 信息类型 | LALERT |
| 信息内容 | alert_event_type | BYTE | 1 | 为报警类型，其缺省值为0xFF 0:表示振动报警 1:表示低电报警 2:表示SOS 报警 3: 表示同心圆出区域报警 4:表示超速的报警 5:表示电子栅栏（区域）报警 |
|  | 位置信息，请参考附录A |
|  | Date_time | N_STRING | 12 | 年月日时分秒，每项2位 |
| 结束标识符 | ) |

TCP报文

| 信息字段 | 字段值 | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | [ |
| 报文类型 | 5CH |
| 报文序列号 |  | N_STRING | 10 |  |
| 报文内容长度 |  | BYTE | 1 |  |
| 报文内容 | 同短消息报文 |
| 结束标识符 | ] |

修改协议如下：

登录

进行身份确认，进入在线模式

在原登录协议后，增加2个字段，第一个表示工作模式，第二个表示时区，请见下面的详解

    - 登录请求

TCP报文

| 报文字段 | 字段值 | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | [ |
| 报文类型 | 21H |
| 报文序列号 |  | N_STRING | 10 |  |
| 报文内容长度 |  | BYTE | 1 |  |
| 报文内容 | 见下报文内容详细说明 |
| 结束标识符 | ] |

报文内容

| 报文字段 | 字段值 | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容起始符 | ( | BYTE | 1 |  |
|  | IMEI | N_STRING | 14 | 终端本身编号 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | VERSION | N_STRING | 不定 | 软件的版本号 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | MCC | N_STRING | 3 | SIM卡的移动国家代码 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | MNC | N_STRING | 3 | SIM卡的移动网络代码 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | MCC of Roaming | N_STRING | 3 | 注册网络的移动国家代码 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | MNC of Roaming | N_STRING | 3 | 注册网络的移动网络代码，不足3位，前面补0 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | ROAM | BYTE | 1 | 是否漫游 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | Battery Level | BYTE | 1 | 电池电量 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | CSQ | BYTE | 1 | 信号强度 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | Charger Status | BYTE | 1 | 是否充电 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | APN | N_STRING | 不定 | 接入点名称 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | User_Name | N_STRING | 不定 | 接入点用户名 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | PWD | N_STRING | 不定 | 接入点密码 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | Number | N_STRING | 不定 | 短消息更改的授权号码，和下面的SMS_Change_Number_Id相对应 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | Reset_Server_Flag | BYTE | 1 | 清空服务器参数设置的标志 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | SMS_Change_Number_Id | BYTE | 1 | 短消息要更改的授权号码的索引: 0 - SOS； 1 - SOS1； 2 –SOS2； 3 – SOS3； 4 - 服务中心； 5 – 短消息中心； 0xFF – 没有更改 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | is_sms_full | BYTE | 1 | 表示SIM卡短信已满的标志 1 – 表示已满 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | pwr_mode | BYTE | 不定 | 连接模式 0：表示正常启动。 1：表示短信更改IP1的重新连接。 2： 表示GITV重新连接。 3： 表示掉网的重新连接。 4： 表示链路检测的重新连接 5： 表示短信更改模式的的重新连接 6： 表示服务器更改IP1的的重新连接 7：表示更改APN的的重新连接 8： 表示服务器已关闭socket的重新连接 9：表示短信指令(恢复出厂模式)的重新连接 10：表示域名解析成功的重新连接 11：表示开机24小时后的热启动 12：表示服务器下发的启动间隔时间的 13：表示服务器下发的立即热启动 14：表示SIM卡掉卡后的热启动 15：表示短信ZDRESET,RESTART的热启动 16：表示终端运行在轨迹模式和不定时查询模式的时候，低电报警信息的重新连接 17：表示终端运行在轨迹模式和不定时查询模式的时候，按SOS键报警信息的重新连接 18：表示终端运行在轨迹模式和不定时查询模式的时候，电子栅栏报警信息的重新连接 19：表示终端运行在轨迹模式和不定时查询模式的时候，查车的重新连接 20：表示掉网络30分钟后的热启动 21：表示连接服务器失败，热启动 22 ：表示连接不成功，60秒后的重新 (连接当卡无钱，完成冲值后的启动,或者是GPRS附着失败的启动) 23： 表示连接不成功，30秒后的重新连接 (连接当卡无钱，完成冲值后的启动,或者是GPRS附着失败的启动) 24： 表示短信指令(删除帐户)的重新连接 25：表示GSENSOR震动报警时候的重新连接 26：表示终端在监听(通话)中 27：表示终端运行在轨迹模式和不定时查询模式的时候，GSENSOR短信修改开关的重新连接 以上的值如果是终端重新启动了则将此值+100 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | uart_flag | CHAR | 1 | 标示URT口有无输出： 1 - 有输出 0 –无输出 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | Work_mode | CHAR | 2 | 终端工作模式 00：手机模式 10：服务器短连接模式 11：服务器长连接模式 |
|  | ， | CHAR | 1 | 分隔符 |
|  | Time_zone | CHAR | 1 | 时区，默认时区是0时区 正时区2位表示 负时区3位表示，第一位为- |
| 内容结束符 | ) | BYTE | 1 |  |

    - 登录应答

短消息模式下无登录应答。

TCP登陆应答报文格式

| 报文字段 | 字段值 | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | [ |
| 报文类型 | 22H |
| 报文序列号 |  | N_STRING | 10 |  |
| 报文内容长度 | 与待回应的登录报文相同 |
| 报文内容 |  |
| 结束标识符 | ] |

报警信息

报警信息由终端在检测到预定义的事件通过TCP方式发出：对于TK102，需要服务器应答，下发一个[{0000000000(CMD,GITV,10)]，终端来处理是否需要断开连接

    - 报警信息格式

短消息报文

| 信息字段 | 字段值 | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | ( |
| 信息类型 | ALERT |
| 信息内容 | alert_event_type | BYTE | 1 | 为报警类型，其缺省值为0xFF 0:表示振动报警 终端没有使用 1:表示低电报警 2:表示SOS 报警 3:表示同心圆出区域报警 4:表示超速的报警 5:表示电子栅栏（区域）报警 |
|  | 位置信息，请参考附录A |
|  | Date_time | N_STRING | 12 | 年月日时分秒，每项2位 |
| 结束标识符 | ) |

TCP报文

| 信息字段 | 字段值 | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标识符 | [ |
| 报文类型 | 5EH |
| 报文序列号 |  | N_STRING | 10 |  |
| 报文内容长度 |  | BYTE | 1 |  |
| 报文内容 | 同短消息报文 |
| 结束标识符 | ] |